Для самостоятельной сборки системы автозапуска генератора вам будет необходимо:

- Для сборки   - ящик или панель  для электросчетчика

или                    +  дин-рейка  2 штуки

- Контроллер АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

- Два магнитных контактора  (подойдут   например,  для генератора на 25 ампер и 32 ампера для дома)

- Провода

- Колодка   НУЛЕВАЯ

- Колодка клемная  для коммутации  ВХОДА и ВЫХОДА

7.   Переключатель с двумя группами контактов для переключения режимов   «РУЧНОЙ   РЕЖИМ »  ,  «АВТОМАТИЧЕСКИЙ  РЕЖИМ »

- Блок питания для светодиодной ленты 20Ватт или более (он будет использоваться для постоянной подзарядки аккумулятора  генератора )

- Сервомотор для подсоса двигателя  ( приобрести его можно в любом АВТО-магазине – называется « серво-моторчик для  центрального замка» )

Можно начать сборку …

Размещаем  на щитке  две ДИН-рейки  и силовые  клеммы  как показано ниже.

Далее  устанавливаем провода  на контроллер в соответствии со схемой

Затем  устанавливаем  провода на магнитные пускатели

Теперь можно разместить  магнитные пускатели и контроллер на ДИН-рейках и соединить соответствующие провода

Выглядеть это будет так

Несколько слов необходимо сказать о защите от залипания контактов в магнитных пускателях. Залипание контактов это явление ,

когда внутренний контакт пускателя  приварился  и не может оторваться от контактной площадки .  Это случается редко (очень редко)

и как правило  из-за неправильного расчета мощности магнитного пускателя .  При выборе магнитного пускателя вы должны знать

какая максимальная мощность будет через него проходить .  Например-   если  предполагаемая  мощность 20 ампер , то  покупайте

пускатель на 32 ампера.  Руководствуйтесь правилом «Лучше больше – чем меньше ».

В продаже существуют магнитные пускатели с помощью которых можно дополнительно реализовать защиту  от  залипания

контактов пускателя.

Схема с защитой от залипания   представлена ниже

Подключаем провода ,которые будут идти к двигателю в соответствии со схемой

После всех манипуляций и подключений , вид щита будет следующим .

Опишем коротко что Мы видим на этом щите.

На этом щите установлен контроллер автозапуска генератора , установлен блок питания для подзарядки батареи , установлены два пускателя - причем правый из них (на 25 ампер ) имеет цепь электрической блокировки (это защита от "залипания контактов"). Выведены четыре провода из контроллера , которые подключаться непосредственно к двигателю генератора (красный - плюс батареи; черный - минус батареи ; светло коричневый - катушка зажигания; светло синий - реле стартера).

Все интересующие вопросы вы может задавать автору.  Контакты для связи с автором можно найти на сайте WWW.AVTOZAPUSK.COM